ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΗΜ                      Αρ. Μελ. 5/2017

ΤΜΗΜΑ Η/Μ

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟΥ 2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18.500 ευρώ + Φ.Π.Α

ΠΑΤΡΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΗΜ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟΥ 2017

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.500 ευρώ + Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μίσθωση – εγκατάσταση, λειτουργία και αποξήλωση μηχανημάτων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της Τελετής Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού του 2017 στις 26/02/2017 των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας.

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές. Πιο αναλυτικά απαιτείται:

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ  ΤΟΥ 2017 ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2017.

1. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 / 02 / 2017 ΣΤΟΝ ΜΟΛΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΛΙΜΑΝΙ

Για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων  της ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ  ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2017 στον Mόλο Αγίου Νικολάου-Λιμάνι θα πρέπει  να χρησιμοποιηθούν:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΧΕΙΩΝ (P.A. SYSTEM)

Hχητικό σύστημα vertical line array system with sub’s, 4  way, κατάλληλο για το χώρο τoυ Μόλου Αγίου Νικολάου-Λιμάνι με ομοιογενή κάλυψη σε διάταξη τεσσάρων cluster (main left –right sys/ delay left-right sys), να παράγει 110dB σε όλο το χώρο, χωρίς θορύβους και παραμορφώσεις. Το σύστημα θα πρέπει να είναι flying (κρεμαστό) με τους ανάλογους ενισχυτές και τα controllers (βάση του κατασκευαστή).

Όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη πλήρη λειτουργία των συστημάτων καθώς και τους κατάλληλους πίνακες ρεύματος.

Ο μειοδότης είναι υπεύθυνος για την σωστή στήριξη, περίφραξη, και ασφάλεια των μεταλλικών ικριωμάτων (πύργων, συστημάτων ανάρτησης).

Β. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΗΧΕΙΩΝ

Θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις (4) ηχητικοί πύργοι.

Κάθε ηχητικός πύργος θα αποτελείται από:

α.	Ενισχυτές συνολικής ισχύος 6  KW P.A..

β.	Ανάλογα ηχεία (2 WAY - 3 WAY δορυφόροι και SUB WOOFER ) εργοστασιακής κατασκευής τα οποία θα τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν ήχο προς τρεις κατευθύνσεις.

γ.	Ένα (1) EQUALIZER.

δ.	Ένα (1) ηλεκτρονικό CROSS OVER.

ε.	Ένα (1) DELAY LINE.

Οι ηχητικοί πύργοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις όπου κρίνεται ότι είναι απαραίτητο.

Τα ηχεία των πύργων πρέπει να βρίσκονται σε ύψος -2- μέτρα (πάνω σε μεταλλικά ικριώματα). Ο κάθε ηχητικός πύργος θα είναι περιφραγμένος με σύρμα ή άλλο υλικό.

Να έχει ένα χειριστή σε κάθε ηχητικό πύργο, προς αποφυγήν ατυχημάτων και για την καλή λειτουργία του, διαφορετικά θα αφαιρείται τμήμα από το κόστος του κάθε ηχητικού πύργου.

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ – CONTROL (F.O.H.)

α) Ένα (1) DIGITAL MIXER (κονσόλα 48  CH και άνω με 16 ΑUX  και άνω)

β) Δύο (2) CD PLAYERS

γ) Ένα (1) MIXER D.J. επαγγελματικό

δ) Ένα (1) ζεύγος ακουστικά D.J επαγγελματικά

Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ – CONTROL (STAGE)

α) Ένα (1) DIGITAL MIXER (κονσόλα 48  CH και άνω με 16 ΑUX  και άνω)

β) Έξι (6) MONITORS LOW PROFILE.

γ) Τέσσερα (4) SIDES FIELDS MONITORS.

δ)Ανάλογα ενισχυτικά και CONTROLERS για τα MONITORS και SIDES.

ε) Ανάλογες μονάδες γραφικής ισοστάθμισης equalizers (2Χ 31 ΒΑND) για τα MONITORS και SIDES.

στ) Ανάλογα EFFECTS DELAY REVERB για τα MONITORS και SIDES.

ζ) Τέσσερα (4) ασύρματα μικρόφωνα UHF (χωρίς παρεμβολές) πολλών συχνοτήτων (Shure / Sennheiser)

η)  Δεκαέξι  (16) μικρόφωνα πυκνωτικά με τις βάσεις τους.

θ)  Τέσσερις (4) γερανοί με στρογγυλή βάση.

ι) Ένα (1) CD player (Numark NDX 400, Pioneer etc. +RCA to mini jack).

ια) Ένα (1) ενισχυτή για ηλεκτρικό μπάσο.

ιβ) Ένα (1) πλήρες set drums με σκαμπό και μοκέτα και τα ανάλογα μικρόφωνα.

ιγ) Ένα (1) μίκτη 4 channel

ιδ) Τριάντα (30) αναλόγια με φωτάκια

ιε) MULTI BOX – DI BOXES.

ιστ) Καλώδια όλων των τύπων, παροχές ρεύματος, πίνακες ρεύματος, κάλυψη καλωδίων με cross cable κ.λπ.

Τα SIDES FIELDS MONITORS της σκηνής θα πρέπει να είναι συνολικής ισχύος 4ΚW.

Καθώς και ένα πλήρες σετ drams με σκαμπό και μοκέτα.

2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2017  ΣΤΟΝ ΜΟΛΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΛΙΜΑΝΙ

Για τη φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων  της ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2017 στο Μόλο Αγίου Νικολάου - Λιμάνι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι μηχανήματα:

Ground Support με σύστημα Roof διαστάσεων: μήκος 12,00m X βάθος 10,00m Χ ύψος 7,00m (εσωτερικά θα προσαρμόζεται σε σκηνή 10,00m  X  9,00m με δυνατότητα στήριξης moving light και ενδιάμεσα).

16 X  Κινητές Κεφαλές BEAM με λάμπα 5R ή 7R

16 X  Κινητές Κεφαλές  LED WASH

16 X  LED PAR RGBW 54X3W

8 Χ  Κινητές κεφαλές Spot με λάμπα 700watt ή 1200watt

4 X  Προβολείς spot μεταβλητής μοίρας 15-30, με λάμπα 750W

10 X  Προβολείς spot μεταβλητής μοίρας 25-50, με λάμπα 750W

8 X Προβολείς spot μεταβλητής μοίρας 25-50, με λάμπα 575W

2 X  Προβολείς παρακολούθησης με λάμπα HMI 1200 W

8 X  Προβολείς διάχυτου φωτισμού 4 LIGHT

4 Χ  HAZER DMX (ανεμιστήρα κατεύθυνσης).

3 Χ STROBE LIGHT (3000WATT)

CONTROL

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ή επαγγελματικό πρόγραμμα φωτισμού με υπολογιστή.

LASER

Ένα (1)  σύστημα laser 3 WATT  έως 5 WATT

GENERATOR

ΟΛΑ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.

ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΑΛΩΔΙΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ CROSS CABLE.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο μειοδότης είναι υπεύθυνος για τη σωστή στήριξη, περίφραξη, συντήρηση και ασφάλεια όλης της ηχητικής και φωτιστικής υποδομής της Τελετής Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

α) Να συνεργαστεί με τους υπευθύνους της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων  που θα ορίσει η υπηρεσία για την πληρέστερη και αρτιότερη επιτυχία των εκδηλώσεων.

β)  Όλα τα φώτα πρέπει να είναι στημένα και να ανάβουν (πλήρης λειτουργία) την  Παρασκευή

24/02/2017.

γ)  SOUND CHECK και πλήρης λειτουργία όλων των ηχητικών μηχανημάτων την  Παρασκευή

24/02/2017.

δ) Γενική πρόβα όλων των δρώμενων της Τελετής Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2017 το

Σάββατο  25/02/2017.

ε) Τα ηχητικά και φωτιστικά σώματα παραμένουν τοποθετημένα στο χώρο του Μόλου Αγίου Νικολάου -Λιμανιού έως και το τέλος της Τελετής Λήξης με ευθύνη και κόστος του αναδόχου του έργου (φύλαξη-κλοπή-φθορά-συντήρηση-ατυχήματα κ.λπ.)

στ) Οι εγκαταστάτες των ηχητικών και φωτιστικών να είναι επαγγελματίες.

ζ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέτει σε λειτουργία όλα τα ηχητικά και φωτιστικά συστήματα όταν

αυτό απαιτηθεί (οποιαδήποτε στιγμή) από την υπηρεσία και τους υπεύθυνους των εκδηλώσεων

από την ημέρα στησίματος έως και το τέλος της Τελετή Λήξης.

η) Να προσέλθει και να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό εντός 24 ωρών από της προσκλήσεώς του.

Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης ή τμήματος αυτής θα αφαιρείται από την οικονομική προσφορά το αντίστοιχο ποσό αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί εγκαίρως ο ανάδοχος του έργου.

Πάτρα, 14/02/2017

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ |  | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΗΜ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ |