ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μίσθωση – εγκατάσταση, λειτουργία και αποξήλωση μηχανημάτων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των κάτωθι εκδηλώσεων  του Πατρινού  Καρναβαλιού 2020.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ :

- ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στην Πλ. Γεωργίου

στις 26/02/2020: 800,00 ευρώ συν Φ.Π.Α.

- ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (σε όχημα της υπηρεσίας) ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥ στις 27/02/2020 στην Αγυιά και στις 28/2/2020 στο Νότιο Διαμέρισμα: 500,00 ευρώ συν Φ.Π.Α.

- ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ (Έμπροσθεν Γηπέδου Παναχαϊκής) στις 27/02/2020 ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ στις 28/02/2020:800,00€ συν Φ.Π.Α.

- ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ στην Πλ. Γεωργίου στις 28/2/2020: 1.500,00 ευρώ συν Φ.Π.Α.

Σημείωση: Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να δοθούν ξεχωριστά για κάθε εκδήλωση  της επιλογής σας.

Πιο αναλυτικά απαιτείται:

1.	ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στην Πλ. Γεωργίου

στις 26/02/2020:

Για την ηχητική κάλυψη θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι ηχητικά:

α) Ενισχυτές συνολικής ισχύος 8-10 KW P.A. (R.M.S.)

β) Ανάλογα ηχεία (2 WAY - 3 WAY) εργοστασιακής κατασκευής (sub και δορυφόροι).

γ)  Ένα (1) μικροφωνικό MIXER 24 καναλιών.

δ)  Ένα (1) EQUALIZER 30 περιοχών ανά κανάλι.

ε) Ένα (1) EFFECT DELAY REVERBE.

στ) Δύο (2) SIDE FEELS,

ζ) Ανάλογοι ενισχυτές και EFFECTS για τα  SIDES

η) Δύο  (2) ασύρματα μικρόφωνα.

θ) Πέντε (5) μικρόφωνα πυκνωτικά τύπου GUN με τις βάσεις τους.

ι) Δύο (2) CD PLAYERS.

ιa) Ένα (1)  LAPTOP.

ιβ) DI BOX – MULTI BOX (εάν απαιτηθούν) και καλώδια συνδεσμολογίας όλων των τύπων (κάλυψη καλωδίων με CROSS CABLE).

Για τη φωτιστική κάλυψη θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι:

a)	Δύο (2) τράσσες, έμπροσθεν & όπισθεν μέρος σκηνής (θα προσαρμόζονται σε πατάρι 10Χ8m).

β) Δώδεκα (12) προβολείς LED PAR RGBW.

γ) Δώδεκα (12) προβολείς PAR 64, 1000W

δ) Οκτώ (8) προβολείς PROFILE, 750W.

ε) Ανάλογα DIMMER κονσόλα χειρισμού, πίνακες ρεύματος και

κάλυψη όλων των καλωδίων με CROSS CABLE.

2.	ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (σε όχημα της υπηρεσίας) ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥ στις  27/02/2020 στην Αγυιά και στις 28/2/2020 στο Νότιο Διαμέρισμα

Για την ηχητική κάλυψη θα χρησιμοποιηθούν:

α)	Ενισχυτές συνολικής ισχύος 2 - 3 KW P.A. (R.M.S.)

β)	Ανάλογα ηχεία (2 WAY - 3 WAY) εργοστασιακής κατασκευής.

γ)	Ένα (1) μικροφωνικό MIXER 12 καναλιών.

δ)	Ένα (1) EQUALIZER 30 περιοχών ανά κανάλι.

ε)  Δύο (2) ασύρματα μικρόφωνα.

στ) Ένα (1) ενσύρματο μικρόφωνο με τη βάση του.

ζ)   Δύο (2) CD PLAYER.

η) Ένα  (1) LAPTOP

θ)  Μία (1) γεννήτρια 4-5 KW.

ι) Ένα (1) σύστημα ασύρματης σύνδεσης του κινητού συνεργείου με το   Μουσικό Άρμα της υπηρεσίας. ώστε να παίζουν την ίδια μουσική και τα δύο   κινητά ηχητικά συνεργεία. Το Μουσικό Άρμα θα χρησιμοποιηθεί και ως studio εκπομπών. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα το κινητό συνεργείο να παίζει αυτόνομα.

Στο κινητό ηχητικό συνεργείο θα βρίσκεται και ένας υπεύθυνος χειρισμού των ηχητικών (ηχολήπτης) στις 27 και 28/02/2020.

3.  ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ (Έμπροσθεν Γηπέδου Παναχαϊκής) στις 27/02/2020 ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ στις 28/02/2020.

3Α. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ (Έμπροσθεν Γηπέδου Παναχαϊκής) στις 27/02/2020

Για την ηχητική κάλυψη θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι ηχητικά:

α) Ενισχυτές συνολικής ισχύος 6-8 KW P.A. (R.M.S.)

β) Ανάλογα ηχεία (2 WAY - 3 WAY) εργοστασιακής κατασκευής (sub και

δορυφόροι).

γ) Ένα (1) μικροφωνικό MIXER 24 κανάλια (8 AUX)

δ) Τέσσερα (4)MONITORS.

ε) Ενισχυτές και EFFECTS για τα MONITORS.

στ)Ένα (1) equalizer 30 περιοχών ανά κανάλι.

ζ) Ένα (1) EFFECT

η) Τρία (3) μικρόφωνα για λήψη οργάνων με τις βάσεις τους

θ) Δύο (2) μικρόφωνα για φωνές με τις βάσεις τους

ι) Ένα (1) ασύρματο μικρόφωνο

ια) Ένα (1) ηλεκτρικό πιάνο τύπου CLAVINOVA

ιβ) Ένα (1) FULL SET DRUMS με σκαμπό και τα ανάλογα μικρόφωνα.

ιγ) Ένα (1) ενισχυτή για ηλεκτρική κιθάρα.

ιδ) Ένα (1) CD PLAYER

ιε) Ένα (1) LAPTOP

ιστ)Έξι (6) αναλόγια

ιζ) MULTI BOX + καλώδια + DΙ BOX + καλώδιο για PC και κάλυψη

όλων των καλωδίων με CROSS CABLE.

Για τη φωτιστική κάλυψη θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι:

α) Τέσσερα (4) τρίποδα

β) Τέσσερις (4) προβολείς HiQ

3Β. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ στις 28/02/2020.

Για την ηχητική κάλυψη θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι ηχητικά:

α) Ενισχυτές συνολικής ισχύος 3-4 KW P.A. (R.M.S.)

β) Ανάλογα ηχεία (2 WAY - 3 WAY) εργοστασιακής κατασκευής (sub και

δορυφόροι).

γ) Ένα (1) μικροφωνικό MIXER 12 κανάλια

δ) Ένα (1) ασύρματο μικρόφωνο

ε) Ένα (1) δυναμικό μικρόφωνο με τη βάση του.

στ) Δύο (2) CD PLAYERS

ζ) Ένα (1) LAPTOP

Για τη φωτιστική κάλυψη θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι:

α) Δύο (2) τρίποδα

β) Δύο (2) προβολείς HiQ

4. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ στην Πλ. Γεωργίου στις 28/2/2020.

Για την ηχητική κάλυψη θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι ηχητικά:

Ηχητικό σύστημα vertical line array system with sub’s, 3 or 4 way, κατάλληλο για το χώρο της πλατείας Γεωργίου,  με ομοιογενή κάλυψη σε διάταξη δύο  cluster (main left – right sys), με ελάχιστο 6 καμπίνες ανά cluster ικανό να παράγει 110db χωρίς θορύβους και παραμορφώσεις. Το σύστημα θα πρέπει να είναι flying (κρεμαστό) με τους ανάλογους ενισχυτές και τα controller (βάση του κατασκευαστή).

Όλα τα απαραίτητα υλικά – καλώδια για την πλήρη λειτουργία του συστήματος καθώς και τους κατάλληλους πίνακες ρεύματος.

a) Ένα (1) μικροφωνικό MIXER DIGITAL 32 κανάλια (16 AUX)

β) Τέσσερα (4) έως έξι (6) SIDES 1000 W έκαστο

γ) Ενισχυτές και EFFECTS για τα SIDES

δ) Δεκαπέντε (15) μικρόφωνα για λήψη οργάνων με τις βάσεις τους

ε) Τέσσερα (4) μικρόφωνα για φωνές με τις βάσεις τους

στ) Ένα (1) ασύρματο μικρόφωνο

ζ) Ένα (1) μικρόφωνο για σόλο σαξόφωνο

η) Ένα (1) FULL SET DRUMS με σκαμπώ και τα ανάλογα μικρόφωνα.

θ) Έναν (1) ενισχυτή για μπάσο

ι) Ένα (1) ενισχυτή για ηλεκτρική κιθάρα.

ια) Ένα (1) CD PLAYER

ιβ) Είκοσι πέντε (25) αναλόγια

ιγ) MULTI BOX + καλώδια + DΙ BOX + καλώδιο για PC και κάλυψη

όλων των καλωδίων με CROSS CABLE.

Σημείωση: Επάνω στο πατάρι θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερο υπερυψωμένο προκειμένου να υπάρχει οπτική γωνία για τους μουσικούς που θα βρίσκονται στις πίσω σειρές.

Για τη φωτιστική κάλυψη θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι:

a)	Δύο (2) τράσσες, έμπροσθεν & όπισθεν μέρος σκηνής (θα προσαρμόζονται

σε πατάρι 10Χ8m).

β) Δώδεκα (12) προβολείς LED PAR RGBW.

γ) Δώδεκα (12) προβολείς PAR 64, 1000W

δ) Οκτώ (8) προβολείς PROFILE, 750W.

ε) Δύο (2) προβολείς διάχυτου φωτισμού 4 LIGHT

στ) Ανάλογα DIMMER κονσόλα χειρισμού, πίνακες ρεύματος και

κάλυψη όλων των καλωδίων με CROSS CABLE.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

α) Να συνεργαστεί με τους υπευθύνους της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων που θα ορίσει η υπηρεσία για την πληρέστερη και αρτιότερη επιτυχία των εκδηλώσεων.

β) Υποχρέωση του μειοδότη είναι η ενσύρματη παροχή σήματος μουσικού ή λόγου από και προς τον τηλεοπτικό σταθμό που έχει αναλάβει την κάλυψη των εκδηλώσεων καθώς και στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

γ) Τα ηχητικά και φωτιστικά  μηχανήματα παραμένουν τοποθετημένα στο χώρο έως και το τέλος των εκδηλώσεων με κόστος και ευθύνη του αναδόχου του έργου (συντήρηση-φύλαξη-κλοπή-φθορά-ατυχήματα, κ.λ.π).

δ) Οι χειριστές των ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων να είναι επαγγελματίες

ε) Ο μειοδότης υποχρεούται να προσέλθει και υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό εντός 24 ωρών από της προσκλήσεως του.

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα για την  μετάθεση των εκδηλώσεων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλης σοβαρής αιτίας,  αφού ενημερώσει το μειοδότη μια (1) ημέρα πριν την εκτέλεση του έργου.

Σε περίπτωση ματαίωσης εκδήλωσης,  ενημερώνεται ο μειοδότης πέντε (5) ημέρες πριν την εκτέλεση του έργου και αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής προσφοράς του.

Πάτρα 21/02/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ