ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ -

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μίσθωση – εγκατάσταση, λειτουργία και αποξήλωση μηχανημάτων για την ηχητική φωτιστική και προβολική κάλυψη της ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» στις  23/01/2021 στα πλαίσια των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας.

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές. Πιο αναλυτικά απαιτείται:

- ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ    ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/01/2021 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων  της ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/01/2021 στο Δημοτικό Θέατρο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν:

Α.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΧΕΙΩΝ (P.A. SYSTEM)

Θα χρησιμοποιηθεί το (P.A. SYSTEM) του Δημοτικού Θεάτρου με τις ανάλογες προσθήκες αν απαιτηθούν.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ – CONTROL (F.O.H.)

α)  'Ενα (1) DIGITAL  MIXER (κονσόλα 48 CH. με 16 AUX minimum).

(MIDAS  ή  YAMAHA  ή SOUNDCRAFT),

β)  Ένα (1) ζεύγος ακουστικά.

γ)  Δύο (2) CD PLAYERS.

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ – CONTROL (STAGE) –BACKLINE

α) 'Ενα (1) DIGITAL  MIXER (κονσόλα 48 CH. με 32 AUX minimum).

(MIDAS  ή  YAMAHA  ή SOUNDCRAFT),

β)   Έξι (6) MONITORS LOW PROFILE (1000W έκαστο)

γ)   Τέσσερα (4) SIDES FIELDS MONITORS (1000W έκαστο)

δ)   Ανάλογα ενισχυτικά και CONTROLERS για τα MONITORS και SIDES,

ε) Επτά (7) ασύρματα μικρόφωνα χειρός UHF (χωρίς παρεμβολές) πολλών

συχνοτήτων με τις βάσεις τους,

στ)   Έξι (6) ασύρματα μικρόφωνα (χειλόφωνα) UHF (χωρίς παρεμβολές) πολλών

συχνοτήτων

ζ)  Πέντε (5) δυναμικά μικρόφωνα φωνής με τις βάσεις τους.

ι)  Ένα πλήρες σετ τυμπάνων (DRUMS) με τα αντίστοιχα μικρόφωνα Χ δέκα (10) με σκαμπό.

ια)  Ένα (1) ενισχυτή μπάσου

ιβ) Δύο (2) βάσεις οργάνων για ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο

ιγ) Δώδεκα (12) αναλόγια με φωτάκια.

Ιδ) Δύο (2) βάσεις πλήκτρων μονές τύπου Χ

ιε) Ένα (1) set μικροφώνων για τα κρουστά αποτελούμενο από έξι (6) δυναμικά και δύο (2) πυκνωτικά μικρόφωνα.

ιστ) MULTI BOXES - DI BOXES, καλώδια όλων των τύπων, παροχές ρεύματος,

πίνακες ρεύματος, δύο riser (2X1m και ύψους 30 έως 40cm) με μοκέτα.

Ιζ) Ένα (1) σύστημα personal mixer αποτελούμενο από οκτώ (8) mixer τύπου AVION A – 16 II  με τις βάσεις τους.

ιη) Οκτώ (8) προεκτάσεις ακουστικών για τα personal mixer και οκτώ (8) ακουστικά τύπου Ι.Ε.Μ κατά προτίμηση SHURE SE – 425 ή 535

ιθ) Ένα (1) ασύρματο σύστημα επικοινωνίας.

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/01/2021 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Για την φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων  της ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/01/2021 στο Δημοτικό Θέατρο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι μηχανήματα:

24 X Κινητές Κεφαλές BEAM με λάμπα  5R και άνω

24 X Κινητές Κεφαλές LED WASH

12 X LED PAR RGBW

2X    προβολείς παρακολούθησης με λάμπα HMI 1200 W (2 χειριστές)

2 Χ  HAZER DMX (ανεμιστήρα κατεύθυνσης).

12Χ LED BAR 0,5m ή 1,00m RGBWΑUV

3Xπροβολείς STROBO LIGHT

Σημείωση: Αν κριθεί απαραίτητο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φωτιστικά σώματα του Δημοτικού Θεάτρου. Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν και φωτιστικά στα σταγκόνια της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου.

CONTROL

- CONTROL ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DMX 1024 GRAND MA1 ή 2 ή ΑVOLITES ή αντίστοιχη

ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΑΛΩΔΙΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

3. ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/01/2021 ΣΤΟ ΔΗΜΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Για την προβολική κάλυψη των εκδηλώσεων  της ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/01/2021 στο Δημοτικό Θέατρο θα  χρησιμοποιηθούν τα εγκατεστημένα προβολικά μηχανήματα (προτζέκτορ, οθόνη κ.λ.π) του Δημοτικού Θεάτρου τα οποία θα χειριστούν οι τεχνικοί του θεάτρου.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ανωτέρω εξοπλισμός πρέπει να είναι εργοστασιακής κατασκευής  και σύμφωνος με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Ο μειοδότης υποχρεούται να διαθέσει στην υπηρεσία F.O.H. ηχολήπτη, stage ηχολήπτη, φωτιστή, χειριστές follow spot (2), stage manager.

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

α) Να συνεργαστεί με τους υπευθύνους της ηχητικής, φωτιστικής και προβολικής κάλυψης των εκδηλώσεων  που θα ορίσει η υπηρεσία για την πληρέστερη και αρτιότερη επιτυχία των εκδηλώσεων.

β)  Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι στημένος (πλήρης λειτουργία) την Τετάρτη 20/01/2021 για πρόβα της ορχήστρας.

γ) Γενική πρόβα όλων των δρώμενων της Ημέρας Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού την Παρασκευή 22/01/2021.

δ)Τα ηχητικά μηχανήματα και τα φωτιστικά σώματα παραμένουν τοποθετημένα στο χώρο του θεάτρου έως και το τέλος της Ημέρας Έναρξης με ευθύνη και κόστος του αναδόχου του έργου (φύλαξη-κλοπή-φθορά-συντήρηση-ατυχήματα κ.λ.π.)

ε) Οι εγκαταστάτες των ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων να είναι επαγγελματίες.

στ) Υποχρέωση του μειοδότη είναι η ενσύρματη παροχή σήματος μουσικού ή λόγου από και προς τον τηλεοπτικό σταθμό που έχει αναλάβει την κάλυψη των εκδηλώσεων.

ζ) SOUND CHECK και πλήρης λειτουργία όλων των ηχητικών, φωτιστικών και προβολικών μηχανημάτων σε ώρες που θα ορίσει η υπηρεσία.

η) Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέτει σε λειτουργία όλα τα ηχητικά, φωτιστικά συστήματα όταν αυτό απαιτηθεί (οποιαδήποτε στιγμή) από την υπηρεσία και τους υπεύθυνους των εκδηλώσεων  από την ημέρα στησίματος έως και το τέλος της Ημέρας Έναρξης.

θ) Να προσέλθει και υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό εντός 24 ωρών από της προσκλήσεως του.

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα για  την μετάθεση των εκδηλώσεων λόγω σοβαρής αιτίας αφού ενημερώσει έγκαιρα τον ανάδοχο του έργου.

Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3.000,00 ΕΥΡΩ (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ   Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

Πάτρα 13/01/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ